## Slide 1
Groen met grijs,
het potentieel van regenwater op bedrijventerreinen
Onderzoeksproject o.l.v. Latitude Platform i.s.m. KU Leuven en UCLouvain
i.o.v. de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Ciel Grommen
23 / 02 / 2021

## Slide 2
I. Waarom? Impact van bedrijventerreinen
De link tussen de bredere uitdagingen en de belangrijke rol die bedrijventerreinen hierin spelen in Vlaanderen. Bedrijven terreinen dragen zowel substantieel bij tot het probleem als tot de mogelijke oplossingen.
II. Waar handelen? Analytische tools.
Waar gaan we het best over tot actie? Wat zijn de plekken waar de impact het grootst is of de drempel tot actie het kleinst? In welk opzicht verschillen industrieterreinen van elkaar? Enkele analytische tools.
III. Hoe handelen? Ontwerpparameters.
Bestaande methodieken voor regenwaterbeheer zijn algemeen geformuleerd. De specifieke condities van bedrijventerreinen vergen echter een specifieke aanpak. Enkele parameters.

## Slide 3
I.
Impact van bedrijventerreinen
op het waterbeheer in Vlaanderen
Notes: bedrijventerreinen zijn deel van het probleem en de oplossing

## Slide 4: Oppervlakte van bedrijventerreinen Er valt veel regenwater op bedrijventerreinen
Aantal bedrijventerreinen 1.356
Aandeel bedrijventerreinen 4,5 % van Vlaanderen
Oppervlakte bedrijventerreinen 60.746 ha
Regenval in Vlaanderen 750 mm
Regenval op bedrijventerreinen 455.595.000 m3
Notes: Er valt veel water op bedrijventerreinen

## Slide 5: Afstroming van regenwater Van dit regenwater vloeit een groot deel weg
Oppervlakte bedrijventerreinen 60.746 ha
Aandeel onverhard 45 %
Aandeel verhard 55 %
Verharde oppervlakte bedrijventerreinen 32.609.000 ha
Regenval op bedrijventerreinen 455.595.000 m3
Afvloeiing van bedrijventerreinen 222.348.382 m3
Afvloeiing van verhardingen 108.564.183 m3
Afvloeiing van daken 71.577.872 m3
Afvloeiing van onverharde delen 42.206.327 m3
Notes: Er stroomt disproportioneel veel af. Door runoff coefficients:
Roof 0,8 Other hard surfaces 0,7 Roads 0,7 Soft surfaces 0,2

## Slide 6: Positie in het stroombekken Strategische locatie i.f.v. kwantitatief beheer
Flemish region industrial platform sub-catchments
Notes: Locatie in stroombekken is kritiek

## Slide 7: Positie in het landschap Strategische locatie t.o.v. ecologische corridors
Notes: GB infrastructure: potential to connect!

## Slide 8: Watergebruik per sector Industrie gebruikt veel water
Notes: other water: “water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf, (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt”
Bron Milieurapport > Milieudata > 2017-2018

## Slide 9: Watergebruik per bron Industrie hergebruikt weinig regenwater
6,2 % gebruik
85 % potentieel gebruik
93,2 % potentieel gebruik
15 % gebruik (11.170.000 m3)
Daken
Verhardingen
Totaal: 71.577.872 m3
Totaal: 180.142.055 m3

## Slide 10: Strategieën Ladder van Lansink
1. afstroom vermijden beperken van verhardingen
2. hergebruik van opgevangen hemelwater
3. infiltratie van opgevangen water in de ondergrond
4. bufferen en vertraagd afvoeren
5. lozen op gesplitst stelsel regenwaterriolering, gracht of waterloop
6. lozen op gemengde riolering samen met afvalwater
Business as usual
Absoluut te vermijden
Vaak moeilijk op bedrijventerreinen
Vandaag reeds haalbaar en geïllustreerd aan de hand van de volgende cases

## Slide 11: Strategieën Stromen hertekenen d.m.v. hergebruik, infiltratie en buffering
Notes: ambitions of the research

## Slide 12
II.
Waar handelen?
Analytische tools
locatie in het stroombekken // positie in het landschap // overstromingsrisico // infiltratiecapaciteit // rioleringsnetwerk // droogte claims // grondwaterwinning // oppervlaktewaterwinning // bedrijfsactiviteiten
Notes: Met deze stap differentiëren we tussen de industriegebieden. Met deze stap gaan we zowel op zoek gaan naar problemen (overstromingen, droogte) als triggers (rioleringsproject, ontwikkeling) en dat er een zekere overlap tussen beide is. Problemen oplossen kan soms ook elders gebeuren. Soms ook veel opportuniteiten omdat er bepaalde activiteit is.

## Slide 13: Differentiatie Het ene bedrijventerrein is het andere niet.
problemen
overstroming, droogte, …
kansen
geplande investeringen, infiltrerende ondergrond, ...
coalities
waterloopbeheerder, wegbeheerder, …
ambities
hergebruik, infiltratie, buffering
Notes: Ieder bedrijf heeft andere problemen en kansen. Het is belangrijk deze te kennen om zo coalities te kunnen vormen.

## Slide 14: Van triggers naar partnerschappen
Problemen / kansen | Publieke partners | Private partners
(her)ontwikkeling | publieke ontwikkelaars, gemeente | private ontwikkelaars, bedrijven
rioleringsproject | riool-, wegbeheerder, gemeente | aan of af te sluiten bedrijven
overstromingen | VMM, provincie, gemeente | getroffen bedrijven
nood aan water / droogte | drinkwaterbedrijven, gemeente | landbouwers, bedrijven, ...
nood groen-blauwe infrastructuur | VLM, ANB, ... | natuurpunt, Reg.Landsch...
publieke ruimte | gemeente, VLAIO | bedrijvenvereniging
Notes: Die zogenaamde problemen en kansen, kan men in één woord “triggers” noemen. Triggers voor een waterproject. We somden ze hier even op.

## Slide 15: Locatie in het stroombekken bovenstrooms / benedenstrooms
bovenstrooms
benedenstrooms
www.waterinfo.be
Notes: Met gewoon wat desktoponderzoek valt er reeds veel info bijeen te brengen. Locatie in het stroombekken is een belangrijke indicatie: benedenstrooms, gelegen in de beekvallei: meer overstromingsrisico bijvoorbeld. Bovenaan de beekvallei vaak gemakkelijker om te infiltreren.

## Slide 16: Overstromingsrisico overstromingsgevoelig: ja / nee
www.waterinfo.be
Notes: Er bestaat een webplatform met heel erg goede informatie over voormalige overstromingen, overstromingsgevoelige plekken ed.

## Slide 17: Infiltratiecapaciteit ondergrond, microtopografie, grondwaterstand
data ondergrond vlaanderen
www.dov.vlaanderen.be
Notes: Wat moeilijker te bepalen is, is de infiltratiecapaciteit van de bodem. Er zijn geen eenduidige kaarten, maar er is wel info te vinden over het grondtype (kleigronden zijn bijvoorbeeld amper doorlaatbaar, en zandgronden beter), over microtopografie en over infiltratietesten die reeds gebeurd zijn. Al deze info is te vinden op data ondergrond vlaanderen.

## Slide 18: Rioleringsnetwerk bestaand netwerk: gesplitst / gemengd / geen
geoloket VMM
zonerings- en uitvoeringsplannen

## Slide 19: Positie in het landschap nabij ecologische corridors: ja / nee
maps.google.be
Notes: Industrieterreinen worden nu vaak als eilanden bekeken, maar aangezien ze grenzen aan grote infrastructurele assen, vaak ook grenzend aan belangrijke groene en blauwe netwerken. Het terrein kan dus ook een grote rol spelen in het connecteren van deze en het versterken ervan.

## Slide 20: Dominante activiteiten water -opvangers / -gebruikers
Notes: Per industrieterrein is het raadzaam na te gaan of er grote wateropvangers zijn en/of grote verbruikers.

## Slide 21: Graad van verharding indicate van wateraanbod
www.geopunt.be
Notes: Te starten met de graad van verharding en de oppervlakten van de daken.

## Slide 22: Watergebruik grondwatervergunningen / watercaptatie
www.waterinfo.be
Notes: alle grondwatervergunningen zijn te vinden

## Slide 23: Watertekort droogtegevoeligheid / droogteschade claims
Notes: droogtegevoeligheid is moeilijk te meten, maar een goede indicatie die bijvoorbeeld reeds gebruikt wordt voor de opmaak van regenwaterplannen is het aantal claims voor droogteschade die bij een gemeente gedaan worden.

## Slide 24: Van eigenschappen naar triggers bronnen / mogelijke triggers
Analyse | Bronnen | Triggers (problemen en kansen)
Locatie in het stroombekken | waterinfo.be | Infiltratiepotentieel, overstromingsrisico
Positie in het landschap | geopunt.be | Versterken ecologische netwerken
Overstromingsrisico | waterinfo.be | Overstromingen
Infiltratiecapaciteit | dov.vlaanderen.be | Infiltratiepotentieel
Rioleringsnetwerk | geoloket VMM | Rioleringsproject
Dominante activiteiten | geopunt.be, “bedrijven” maps.google.be | Vraag en aanbod aan water
Grondwatervergunningen | waterinfo.be | Vraag naar water
Watertekort | droogte schadeclaims | Vraag naar water

## Slide 25: Van triggers naar partnerschappen
Triggers | Publieke partners | Private partners
(her)ontwikkeling | publieke ontwikkelaars, gemeente | private ontwikkelaars, bedrijven
rioleringsproject | riool-, wegbeheerder, gemeente | aan of af te sluiten bedrijven
overstromingen | VMM, provincie, gemeente | getroffen bedrijven
nood aan water / droogte | drinkwaterbedrijven, gemeente | landbouwers, bedrijven, ...
nood groen-blauwe infrastructuur | VLM, ANB, ... | natuurpunt, Reg.Landsch...
publieke ruimte | gemeente, VLAIO | bedrijvenvereniging
Notes: Die zogenaamde problemen en kansen, kan men in één woord “triggers” noemen. Triggers voor een waterproject. We somden ze hier even op.

## Slide 26: Van triggers naar partnerschappen VB. Proeftuinen Droogte: Wasco
Trigger | Actoren
nieuwe ontwikkeling | Re-Vive Minerva Development cvba Kringloopwinkel Opnieuw & Co vzw (Mortsel) Triakon nv (Mortsel) KVNL bvba voor Kinderspeeltuin Papayoe (Mortsel) Agfa-Gevaert nv (Mortsel)
nood aan water/droogte | Water-link (Antwerpen) VMM Gemeente Edegem & Gemeente Mortsel

## Slide 27: Van triggers naar partnerschappen VB. Neerdorp Beersel
Trigger | Actoren
nieuwe ontwikkeling | POM Vlaams-Brabant Horizen
publieke ruimte | gemeente Beersel
nood groen-blauwe infra | VLM
overstromingen | provincie Vlaams-Brabant

## Slide 28
IV.
Hoe handelen?
Ontwerpparameters

## Slide 29: Bestaand rioleringssysteem
gemengde riolering
gesplitste riolering:
ondergrondse regenwaterafvoer
gesplitste riolering: bovengrondse regenwaterafvoer
Infiltratiemogelijkheid bodem

## Slide 30: Bestaande situatie rioleringen en microtopografie > deelbekkens
ex. Cargovil

## Slide 31: Strategieën Ladder van Lansink
1. afstroom vermijden beperken van verhardingen
2. hergebruik van opgevangen hemelwater
3. infiltratie van opgevangen water in de ondergrond
4. bufferen en vertraagd afvoeren
5. lozen op gesplitst stelsel regenwaterriolering, gracht of waterloop
6. lozen op gemengde riolering samen met afvalwater
Business as usual
Absoluut te vermijden
Vaak moeilijk op bedrijventerreinen
Vandaag reeds haalbaar en geïllustreerd aan de hand van de volgende cases

## Slide 32: Design toolkit
Bestaande situatie:
gemengde riolering, niet infiltratiegevoelige bodem
Regenwater strategie:
buffering en vertraagde afvoer