## Slide 1: Een gezamenlijke aanpak…
… genereert winst inzake kostenefficiëntie, robuustheid, ecologische meerwaarden ... ook op bestaande bedrijventerreinen
Dirk Cleiren, POM Antwerpen
Water en bedrijventerreinen

## Slide 2: Een bedrijf ligt nooit geïsoleerd
Omliggend landschap
bedrijventerrein
buurbedrijven
BEDRIJF
Buren bedrijventerrein
De meest optimale oplossing ligt zelden enkel op niveau van het bedrijf
Zoeken naar optimale schaal en naar win-wins met de directe omgeving en met de ruimere buurt
Denk als bedrijf vernieuwend, out-of-the-box, creatief en oplossingsgericht
Laat je goed adviseren/inspireren, maar stel ook zelf de juiste vragen.

## Slide 3
Concentratie overstromings- gevoelige gebieden
+ ligging cases
Kanaalkant
Terbekehof
Niel Boom
Rumst
Willebroek Noord
Veiling Zuid
Lier Duwijck
Sigma dijken
11m -> 8m TAW
11m
8m
Situering cases van waaruit inspiratie presentatie
(de leerervaring is universeel)
Antwerpen
Mechelen
Lier
Blue Gate

## Slide 4
Concentratie overstromings- gevoelige gebieden
+ ligging cases
Kanaalkant
Terbekehof
Niel Boom
Rumst
Willebroek Noord
Veiling Zuid
Lier Duwijck
Sigma dijken
11m -> 8m TAW
11m
8m
Antwerpen
Mechelen
Lier
Blue Gate
Situering cases van waaruit inspiratie presentatie
(ligging tov watersysteem is relevant. Hier: onder invloed van getijderivier en lokale waterlopen + verstoring door oude infrastructuur en ontginning)

## Slide 5: Ontwikkelaars weten al lang dat gemeenschappelijke water- en groenbuffers lonend zijn (voor terrein én bedrijven) (case: Lier Duwijck)

## Slide 6: Ontwikkelaars weten al lang dat gemeenschappelijke water- en groenbuffers lonend zijn (voor terrein én bedrijven)
ERVARING COLLECTIEVE ORGANISATIE WATER:
Efficiënter ruimtegebruik (gecombineerd met groenbuffer, onder collectieve parkings, op slecht verkavelbare delen, …)
Bedrijven hoeven geen eigen waterbuffer meer aan te leggen (eventueel wel: infiltratie en hergebruik)
Geen eigen waterbuffer = makkelijker voor toekomstige herorganisatie bedrijf
Noodzaak collectief beheer via parkmanagement (vzw, clausules aktes, samenwerking gemeente, …)
Robuuster in de tijd ifv wijzigende inzichten en regelgeving

## Slide 7
Een modern bedrijventerrein combineert blauw en groen ifv optimale ontwikkeling site.
Afscherming buren.
Liever wadi’s (infiltratie) dan waterbuffers.
Samenhangend blauw-groen geheel, verbonden met de omgeving.
(case: Veiling Zuid Sint-Katelijne-Waver)

## Slide 8
WADI
Massa’s praktijkervaring om deze blauw-groene infrastructuur te ontwerpen, bouwen en beheren.
(voor POM Antwerpen aanleiding voor beheer via parkmanagement vzw)

## Slide 9
Ook bij herontwikkeling van verouderde sites zijn collectieve infrastructuren al succesvol toegepast (case Willebroek Noord)

## Slide 10: Willebroek Noord
Collectieve waterbuffer in de groenbuffer.
Beheer: Nieuwe bedrijven krijgen in akte verplichting tot onderhoud buffer (water + groen).
Beheer gezamenlijk via vzw.
Uitbreidings- mogelijkheid
Uitbreidings- mogelijkheid

## Slide 11
Op bestaande bedrijventerreinen vaak onvoldoende resterende ruimte voor waterbeheer (case Wilrijk Terbekehof)

## Slide 12
Op bestaande bedrijventerreinen vaak onvoldoende resterende ruimte voor waterbeheer (case Wilrijk Terbekehof)
2 op 3 bedrijven > 90% verharding; 1 op 4 > 95%
Weinig bedrijven met buffers
Overstromingsproblematiek (riolering kan toevloed water bedrijfspercelen niet verwerken)
Rioolwaterzuivering zwaar hydraulisch overbelast

## Slide 13
Zone B
Enkel in zone B ca. 3 ha ruimte nodig voor waterbuffering
-> ruimte die er niet meer is
-> collectieve oplossing mogelijk ?

## Slide 14
Zone B
Enkel in zone B ca. 3 ha ruimte nodig voor waterbuffering
-> ruimte die er niet meer is
-> collectieve oplossing mogelijk ?
In praktijk: -> RWA centrale weg overgedimensioneerd

## Slide 15
Masterplan bedrijvenvereniging Handel en Industrie Wilrijk (HIW).
Water
  Nieuwe riolering
  Samenwerking
Mobiliteit
Groen
Ruimte voor inbreiding
HIW vragende partij voor initiatieven op privaat en openbaar domein.

## Slide 16
Overheid heeft geantwoord met een investeringsplan in 3 fases
Gescheiden riolering (T20 2050)
Deel collectieve buffering
  Overdimensioneren RWA
  Extra buffervoorziening
Totale heraanleg openbaar domein
Warmtenet
“Lessons learned”:
Bedrijvenvereniging kan overheidsingreep initiëren
Gescheiden riolering op bedrijventerrein niet evident gefinancierd (Vlaio subsidie!)
Collectieve buffer moeilijk
Grote investeringen nodig om site klimaatrobuust te maken
UITGEVOERD (ca. 2 mio €)
IN UITVOERING (ca. 11 mio €)
IN ONTWERPFASE

## Slide 17
titel
Nieuwe weg
Gebruik Rupel
Groenbuffers
Fietstunnel
Waterhuishouding
Landbouwstraat
Case: Coeck Betonfabriek Niel
Masterplan totale verbetering terrein.
Ook waterhuishouding verbeterd, slim gecombineerd met natuurverbinding.
-> globaal
-> voor bedrijf Coeck
Moeilijke afwatering: lage delen lager dan water getijdenrivier
Subsidie Vlaio (rest door bedrijven gefinancierd)
Case Niel: water- en groenbuffer combineren met ecologische doelstellingen

## Slide 18
Bufferbekken nieuwe waterloop via uitgraving (ecologisch concept)
Grote werken ifv nieuwe gravitaire afwatering naar getijdenrivier (tot -8m maaiveld)

## Slide 20
Ecologisch interessante waterbuffer verbinden met aanpalend natuurgebied (ecologisch ‘ontsnipperen’ wegen)

## Slide 21
Uitstapplaats Rupel:
Groenbuffer/waterbuffer ecologisch ingericht
Groenbuffer ecologisch ingericht
2 faunapassages onder weg
Faunapassage onder fietspad:
Combinatie maatregelen mbt water en natuur, creëert nieuwe blauw-groene verbinding tussen getijdenrivier en natuurgebied

## Slide 22
Ecologisch ingerichte wadi’s in plaats van eenvoudige baangracht -> wapen tegen effecten verdroging (klimaatadaptatie)
Alle maatregelen samen maken van het bedrijventerrein een schakel in een ecologisch verbonden netwerk

## Slide 23
“Lessons learned”:
Waterhuishouding terug op orde krijgen via samenwerking bedrijf en overheid
Groenbuffer mee inschakelen in waterhuishouding bedrijf.
Natuurgebaseerde uitvoering kan eenvoudig en kostenbesparend zijn.
Aanvullend ‘ontsnipperen’ kan ecologisch waardevolle natuurverbinding creëren.
Genoeg aandacht besteden aan monitoring en verder beheer.
Naar natuurgebied
Ecoverbinding doorgetrokken tot in Rupel

## Slide 24: Rumst Catenberg
Oud beeld grens met woonwijk
Concept Niel verder geperfectioneerd
natuurgebied

## Slide 25
Groenbuffer met uitgraving over 500 meter (gesloten grondbalans: visuele buffer)
Inrichting in functie ecocorridor (otter, bever, kamsalamander, rugstreeppad, …)
Synergie met waterhuishouding aanpalend natuurgebied
ANB betaalt meerkosten voor 85% (natuursubsidie)
Vlaio subsidie
Gemeente doet verder beheer
natuurgebied
Aansluiting op bestaande afwatering

## Slide 26: Creatief waterbeheer ontwerpen !
i.s.m. natuurgebied
Water daken nuttig gebruiken voor groenbuffer (klimaatadaptatie)
Potentieel licht besmeurd water verharding apart

## Slide 27
Technische uitwerking:
gebouw
gebouw

## Slide 28
“Lessons learned”:
Hemelwater daken apart
Met proper water makkelijker meerwaarden creëren
Extra financieringskanalen voor natte natuur en klimaat-adaptatie (Blue Deal)
Technische uitwerking:
gebouw
gebouw

## Slide 29: ‘Dakwater’: hoogwaardig hergebruik door tuinbouw
Case Reynaers + glastuinbouwbedrijf + PSKW (proeftuin droogte)
Hemelwater bedrijf afvoeren naar glastuinbouwbedrijf:
Minder wateroverlast rond bedrijf
Vermijden oppompen grondwater door glastuinbouw
Opslag = seizoenen overbruggen!
Als toch te veel: infiltratie in wadi
Rainlevelr©: voor hevige regenbui opvangbekken deels ledigen
Meer info: WaterLandSchap en https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte/slim-hemelwaterbeheer-landbouw-en-industrie-zorgen-samen-voor-robuuste-waterbevoorrading

## Slide 30: Samenvattend: wees creatief met infiltratie, buffering, natuur en … (vooral) hergebruik !
Accenten leggen ifv lokale/regionale situatie (hitte effect in verstedelijkte omgeving, overstromingsgevoeligheid, infiltratie, natuur, tuinbouw, …)
Kans als schakel in een groter blauw-groen netwerk (grote behoefte voor meer natte natuur -> Blue Deal)
Een robuust, toekomstgericht plan ontzorgt je voor de toekomst
  blijft functioneren (mits aangepast beheer)
  niet wachten op verstrenging regelgeving (doe het op een moment dat het je past!)
  maatschappelijke meerwaarden (oa klimaatadaptatie)
Hergebruik nog een grote uitdaging
  Potentiële watervraag bij eigen bedrijf, buurbedrijven, watergebruikers in omgeving (matchen vraag en aanbod)
Nog een laatste getuigenis: Blue Gate (Antwerpen) (Opus25/Hydroscan)

## Slide 32: Meer info
POM Antwerpen
www.pomantwerpen.be
Dirk Cleiren
Senior expert bedrijventerreinen
dirk.cleiren@pomantwerpen.be